## Slide 1: Contrôle de la qualité à la réception

## Slide 2: échantillonnage

## Slide 3: Plan d’échantillonnage
En général, un plan d’échantillonnage est défini par
  Un nombre d’unités (n) à prélever dans le lot
  Une règle de décision
    Exemple: le nombre maximal d’unités défectueuses (c) dans un échantillon pour que le lot soit accepté
Lot de
taille N
Échantillon de taille n

## Slide 4: Le contrôle de la qualité
Quoi contrôler?
  On ne peut pas et on ne doit pas tout contrôler.
  Éléments de contrôle: caractéristiques chimiques, dimensions, poids, rendements, apparence, goût, durabilité,…

## Slide 5: Quand contrôler?
Qui contrôle?
  Opérateur ou inspecteur
Comment contrôler?
  Contrôle par attribut ou par mesure
Où contrôler?
  Lors de la production, avant la livraison ou à la réception
Combien contrôler?
  Contrôle à 100% ou par échantillon ou ne rien contrôler

## Slide 6: Deux types de contrôle
1- Contrôle par attributs: un attribut est choisi et son absence ou sa présence constatée (ex.: ampoule s’allume ou non).
2- Contrôle par mesure: on mesure les caractéristique contrôlées (ex.: intensité d’une ampoule)

## Slide 7: Objectifs
Objectif du contrôle de la qualité:
  Détection de la non-qualité
Objectif de l’assurance de la qualité:
  Prévention de la non-qualité

## Slide 8: Les plans d’échantillonnage
L’avantage d’un plan d’échantillonnage est qu’il évite la vérification à 100% (inspection de toutes les unités du lot).

## Slide 9: Risques de l’échantillonnage
Si je reçois un lot de 2000 unités et que j’accepte qu’il y ait 1% (NQA) de pièces non-conformes.
Combien de pièces N-C peut-il avoir au max dans mon lot?
Disons qu’en réalité, il y a 10 pièces N-C (j’ai des pouvoirs psychiques!!!
Donc, le lot est…
Si je prends un échantillon de 15 et que j’ai le malheur de trouver les 10 pièces N-C
Le lot sera…
Ceci est le risque: ?

## Slide 10: Les plans d’échantillonnage
2e risque: ?
N= 2000
NQA: 1%
Nb de pièces N-C: 1900
n = 10
Pièces N-C dans l’échantillon: 0
Donc…

## Slide 11: Exemple 1
S’il y a un NQA de 4% voici la courbe d’efficacité suivante où Pa est la probabilité d’acceptation d’un lot ayant une proportion p d’unités défectueuses.
4
10
0.25
0.50
0.75
1.00
Pa
p%
Courbe d ’efficacité idéale

## Slide 12: Courbe d’efficacité avec MIL-STD105d
En réalité, les plans d’échantillonnage ne sont pas parfaits: n¹N et c¹p x N.
Dans ce cas, la courbe d’efficacité a l’allure suivante.
4
10
0.25
0.50
0.75
1.00
Pa
p%
Plus la proportion d’unités défectueuses est grande, plus le probabilité Pa d’accepter un lot est faible.

## Slide 13: Étapes du contrôle par échantillonnage statistique
1- choisir une lettre selon la taille du lot (N) et le niveau de contrôle.
2- Déterminer la taille de l’échantillon (n) ou des échantillons.
3- Déterminer les critères d’acceptation et de refus selon le NQA.
Est-ce qu’on doit sortir le stock du camion pour le tester?
4- Tirer au hasard un échantillon de taille n à partir du lot de taille N.
5- Déterminer le nombre d’unités défectueuses d dans cet échantillon.
6- Accepter ou refuser le lot

## Slide 14: ANSI (American National Standards Institute)/ASQ Z1.4 : Contrôle normal, renforcé ou réduit

## Slide 15: ISO
Il existe des normes internationales pour évaluer l’assurance de la qualité. ISO (International Organization for Standards) en est une.

## Slide 16: ISO
La norme ISO consiste, pour l’entreprise, à produire un cahier dans lequel on retrouve toutes les étapes à suivre pour produire un bien ou un service selon des critères bien spécifiques.
Elle représente une forme de qualité si on applique toutes ces étapes de façon systémique.
30000$
ISO-9000
ISO-14000
HACCP (alimentaire)
CSA (au Canada) Assoc. Canadienne des normes

## Slide 17: La gestion, l’assurance et le contrôle de la qualité
Lien entre la philosophie de Philip Crosby (Quality is free) et ISO
Élément 4 de ISO 9001
« Faites le bien dès la première fois »
(parce ce que les coûts de non-qualité sont très grands.)
Deming (14 points)
Malcolm Baldrige

## Slide 18: Autres outils qualité
Kaizen
Parangonnage (Benchmarking)
Six –sigma
Maximum 3,5 défauts par million!
Ceinture noire, ceinture verte
Projets:
réduction des plaintes
Réduction des coûts, délais, stocks, variation entre les produits fabriqués,
Augmentation productivité
Étapes programme six-sigma
Définir
Mesurer
Analyser
Approuver
Implanter
Contrôler